## Slide 1
基于存内计算的快速
傅里叶变换设计
浙江大学工程师学院
集成电路工程专业
指导老师：黄科杰
答辩人：刘润

## Slide 2
目录
研究背景与意义
研究现状与未来趋势
研究内容与计划

## Slide 3
研究背景与意义
FFT的概念与应用
存内计算的兴起
基于存内计算的关键词检测
研究目的

## Slide 4
研究背景与意义：FFT的概念与应用
KWS中的FFT
关键词检测(KWS)技术
是语音识别技术的一个
分支
KWS模型可以分为前端的特征提取部分和后端的特征识别部分
前端特征提取部分的关键点是负责将语音信号从时域转向频域的FFT模块
概念定义
  傅里叶分析是将信号
  从原始域到频域的转
  换
  FFT是快速计算串行
  的离散傅里叶变换的
  方法
工程应用
  广泛应用于工程、科
  学和数学领域
  被IEEE数学与工程计
  算期刊列入20世纪十
  大算法

## Slide 5
研究背景与意义：存内计算的兴起
计算与内存分离-计算单元从内存中读取数据和回存数据
访问速度不匹配-摩尔定律演进致使存储访问速度远低于
处理器，产生“内存墙”
能耗问题的凸显-AI时代大数据量、大计算量的特点致使
能耗问题显著
冯洛伊曼经典结构
计算与存储融合-输入数据在存内单元内完成计算和输出
突破内存墙效应-存储器内同时实现存储和计算，消除内存墙
低能耗式的计算-消除数据读写，大计算模式中能耗降低明显
适配AI神经网络-卷积计算实质上是带权重的累加计算，权重
置于存储器，输入单比特进入完成累加计算
存内计算结构

## Slide 6
研究背景与意义：存内计算的兴起
 | ISSCC’18 [1] | ISSCC’19 [2] | ISSCC’20 [3]
Technology | 65nm | 55nm | 7nm
Array size | 128kb | 3.8kb | 4kb
Input / weight / output bits | 1 / 1 / 1 | 4 / 5 / 7 | 4 / 4 / 4
Throughput（GOPS） | 4 | 17.6 | 455.1
Energy Efficiency（TOPS/W） | 3.125 | 18.4 | 189.3~435.5
[1]S.K.Gonugondla et al., ISSCC, pp. 490-491, Feb. 2018
[2]X.Si et al., ISSCC, pp. 396-397, Feb. 2019
[3]Q.D et al., ISSCC, pp. 16-20, Feb. 2020

## Slide 7
研究背景与意义：基于存内计算的KWS
[1]M.P et al., ISSCC, 2017
[2]S.B et al., ISSCC, 2017
[3]S.Y et al., VLSI Symp., 2018
[4]R.G et al., VLSI Symp., 2019
[5]S.G et al., IEDM, 2019
 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5]
Accepted | ISSCC 2017 | ISSCC 2017 | VLSI 2018 | VLSI 2019 | IEDM 2019
Technology | 65nm | 40nm | 28nm | 65nm | 90nm
Memristor | 5.84Mb SRAM | 144KB SRAM | 27KB SRAM | 10KB SRAM+64Kb CIM-SRAM | PLRAM
Max Accuracy | 92% | - | 95% | 95% | >90%
Throughout (TOPS/W) | - | 0.318@0.65V, 3.9MHz | 54.4@0.57V, 2.5MHz | 11.7 @ 0.9V, 75MHz | 11
Neural Energy Efficiency * ( pJ/Neuron ) | 36@0.9V,10.2MHz | 2540@ 0.65V, 3.9MHz | 2.46@0.57V, 2.5MHz | 5.1 @ 0.9V, 75MHz | -
Bits in computer | - | - | - | 3bits | 7 bits

## Slide 8
研究背景与意义：研究目的

## Slide 9
研究现状与未来趋势
忽视FFT的计算
FFT优化和神经网络优化并重

## Slide 10
研究现状与未来趋势：忽视FFT的计算
针对于KWS的研究集中于神经网络模型的优化和计算方式的改良，对于前端特征提取关注度不够
基于存内计算的KWS应用大部分将卷积网络计算使用存内计算，同样忽视FFT使用存内计算的可能性
少部分使用存内方式计算FFT的仅仅简单使用DFT计算方法进行计算，没有考虑对DFT进行进一步优化

## Slide 11
研究现状与未来趋势：FFT优化和神经网络优化并重
针对DFT矩阵运算模式，可以很方便地采用存内计算方式实现DFT运算，以达到提高能效，降低芯片面积，提升整体性能的目的
传统DFT计算方法对于存内资源耗费巨大，很难应用于实际中。寻求基于FFT分解的方法，可以有效降低存内资源，提升芯片效能
使用基于编译指令控制的方式控制计算流程，通过合理的软件调度和指令编译，做到存内单元的可重用性，增加芯片使用通用性

## Slide 12
研究内容与计划
设计创新
理论计算
计算流程
存内计算方法

## Slide 13: FFT混合基分解
研究内容与计划：创新设计
对于N点DFT，如果N是一个复合数，他可以分解为一些因子的乘积，进而使用FFT的一般算法，也就是混合基FFT算法
若N复合数N = r1*r2 · · · rL，则对于n < r1*r2 · · · rL，的任何一个正整数n，可以按照 L基r1，r2，· · · ，rL 表示为多基多进制形式(nL−1nL−2 · · · n1n0)r1r2···rL，这一多基多进制所代表的数值为
其倒位序形式为：
在这一多基多进制的表示中

## Slide 14: FFT混合基分解
研究内容与计划：创新设计
一般形式的DFT计算旋转因子矩阵太大，难以在实际中使用存内计算模块进行计算
N点DFT可以分解为因子相乘，进而将一级N点DFT分解为多级小点DFT，可以轻松在存内计算模块中实现
根据存内计算资源多少，可以进行不同类型的DFT分级计算，使用source-aware方法可以将资源利用率达到最高，提升芯片整体性能

## Slide 15: 512点FFT计算
研究内容与计划：理论计算
512点FFT分解为16*16*2三级，即N=16*16*2，则r1=16，r2=16，r3=2，L=3，则可进行如下分解
确定分级方式之后，根据DFT公式可以推导得出每级的计算方式

## Slide 16: 512点FFT计算
研究内容与计划：计算流程
每级FFT计算公式提供的最重要信息是原始数据以及中间级数据的输入次序和输出次序，原始信号为x(0), x(1), x(2), ..., x(511), x(512)，输入时读入的次序为n = 32n2 + 2n1 + n0
右图为数据排列图，亦可以中看
出数据输入输出次序。以第一级
FFT16为例，其输入数据为按该
图行为单位，并行输入16个数据
如图红框所示
32行数据完全计算完成后即完成
第一级FFT16计算

## Slide 17: 512点FFT计算
研究内容与计划：计算流程
完成第一级FFT16后，接着进行第二级FFT16计算，按照n = 32n2 + 2n1 + n0公式中n1进行
将红框中16个数据并行输入，重复32次，完成第二级FFT16计算

## Slide 18: 512点FFT计算
研究内容与计划：存内计算方法
存内计算模式对于矩阵乘加计算比较友好，使用DFT矩阵乘法完成FFT16模块的计算
由理论公式可得，完成矩阵乘法计算后，还要和旋转因子向量元素对应相乘
以第一级FFT16中行1数据为例，展现矩阵乘法和向量元素对应相乘

## Slide 19: 512点FFT计算
研究内容与计划：存内计算方法
存内计算单元采用FLASH Cell，则一个
FLASH Cell代表旋转因子数值的一个bit。
旋转因子和输入数据皆采用8bit二进制
表示法。右图是DFT16模块中一个数据
在CIM中计算的示意图

## Slide 20: 512点FFT计算
研究内容与计划：存内计算方法
多个DFT16模块在FLASH
Core中的表示
存储1存储的是原始计算
数据和在分级计算中产生
的中间级数据。其中矩阵
乘法和向量对应相乘的旋
转因子可以进行融合，即
矩阵乘法和对应元素相乘
可以在存内计算模块内一
词完成
地址生成模块控制生成进
FLASH Core中和进入乘法
器矩阵的旋转因子的地址

## Slide 21: 512点FFT计算
研究内容与计划：存内计算方法
由此可以得出存内计算512点FFT的时序图
输入数据按照bit进入FLASH Core中，输出数据经过ADC后直接输出8bit输出，后经过乘法器矩阵相乘后得到一个DFT16模块输出
对于单独的一个DFT16模块，输入和输出数据都是并行的，16个数据的并行输入和输出

## Slide 22: 512点FFT计算
参考文献
由此可以得出存内计算512点FFT的时序图
输入数据按照bit进入FLASH Core中，输出数据经过ADC后直接输出8bit输出，后经过乘法器矩阵相乘后得到一个DFT16模块输出
对于单独的一个DFT16模块，输入和输出数据都是并行的，16个数据的并行输入和输出

## Slide 23: 谢谢！